## Slide 1
AIOT • SEISMIC SAFETY
01
Sistem Konsensus Spasial Seismik Terdistribusi Tiga Node
Berbasis AIoT dengan Integrasi Lintas API Pemerintah (BMKG & JMA)
untuk Mitigasi Otonom Infrastruktur Domestik
NODE 1
Anchor Spasial A • LSM6DS3
NODE 2
Anchor Spasial B • LSM6DS3
NODE 3
ESP32-S3 Hub • Konsensus
CLOUD
BMKG • JMA
Sanni Tri Jayanti • Fauzan Razendry • Eko Aprili Trisno | Online Binus University • Jakarta • 2026

## Slide 2
01 • CONTEXT
02
Latar Belakang
Dari sensor lokal menuju Connected Intelligence
EDGE INTELLIGENCE
Sensor lokal mendeteksi guncangan pada milidetik pertama dan memungkinkan respons berlatensi rendah (<1 s).
CLOUD VALIDATION
API pemerintah menyediakan konteks makro: data gempa, magnitudo, lokasi episentrum, dan informasi peringatan.
HYBRID DECISION
Kedua sumber dikonvergensikan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber data dan meningkatkan validasi keputusan mitigasi.
Tantangan: cloud-only berisiko latensi tinggi; local-only rentan terhadap derau dan minim konteks regional.

## Slide 3
01 • PROBLEM
03
Rumusan Masalah
01
Bagaimana mengintegrasikan protokol data API BMKG dan JMA ke Gateway Node berbasis internet?
02
Bagaimana konsensus spasial tiga node membedakan getaran mekanis lokal dari gelombang gempa riil sebelum validasi eksternal?
03
Bagaimana Node 3 mengeksekusi penutupan katup gas dan pembukaan akses pintu secara otonom ketika kondisi kritis terdeteksi?

## Slide 4
01 • OBJECTIVES
04
Tujuan & Manfaat
Satu sistem keputusan, dua lapisan verifikasi
TUJUAN
Merancang sistem keselamatan seismik hibrida yang memadukan tiga ESP32-S3 dengan Cloud API Gateway BMKG & JMA.
AKURASI GANDA
Data getaran lokal dicocokkan dengan broadcast alert resmi untuk menekan false positive.
ETA EVAKUASI
Mengombinasikan Δt antar-node dengan koordinat episentrum untuk mengestimasi waktu tersisa.
PROTEKSI MULTI-TAHAP
Katup gas diposisikan OFF melalui servo; solenoid door lock dilepas untuk membuka jalur evakuasi.

## Slide 5
01 • SCOPE
05
Ruang Lingkup & Batasan
• Pengambilan data API eksternal dilakukan Fog Gateway / Node 3 melalui koneksi internet.
• Komunikasi interupsi darurat antarnode menggunakan jaringan Wi-Fi lokal.
• Proses utama: timestamping, parsing JSON BMKG/JMA, kalkulasi redaman amplitudo LSM6DS3, dan kontrol MOSFET.
• Fallback mode: pemutus mekanis lokal tetap harus bekerja mandiri ketika internet tidak tersedia.
ASUMSI KUNCI
Internet tersedia untuk sinkronisasi makro; keselamatan lokal tidak boleh bergantung sepenuhnya pada internet.

## Slide 6
02 • ARCHITECTURE
06
Diagram Blok Sistem Hibrida
Tiga tier: sensor → kontrol edge → data pemerintah
TIER 3 • GLOBAL OUTSIDE CLOUD DATA
TIER 2 • EDGE LOCAL CONTROL & CALCULATOR
TIER 1 • SPATIAL DISTRIBUTED SENSOR ARRAY
BMKG
Government API • XML/JSON
JMA
Public Alert / EEW
HTTPS / REST API Client
Cloud Gateway
NODE 3 • ESP32-S3 HUB
Konsensus • Radius • Kekuatan • ETA
NODE 1
ESP32-S3 + LSM6DS3
NODE 2
ESP32-S3 + LSM6DS3
AKTUATOR
Servo + MOSFET + Solenoid

## Slide 7
02 • LOGIC
07
Flowchart Sistem
Konsensus sensor lokal + validasi API → mitigasi
NODE 1 & 2
Akuisisi parameter inersia
THRESHOLD
Guncangan melewati ambang?
INTERRUPT
Kirim paket data ke Node 3
BMKG / JMA
Polling / long-polling berkala
EEW STATUS
Peringatan dini aktif?
CLOUD INTERRUPT
Kirim event ke Node 3
NODE 3 • DECISION CORE
Sensor lokal DAN API mengonfirmasi parameter gempa → hitung radius, magnitudo relatif, ETA.
MITIGATION
Tampilkan status → MOSFET membuka solenoid → servo memutar katup gas ke OFF.

## Slide 8
02 • HARDWARE
08
Rancang Bangun & Integrasi Perangkat
Penempatan spasial dan aktuasi di area kontrol rumah
ANCHOR A • NODE 1
ESP32-S3 + LSM6DS3 Ditempatkan pada struktur pondasi dasar sebagai titik sensor spasial pertama.
ANCHOR B • NODE 2
ESP32-S3 + LSM6DS3 Ditempatkan terpisah secara spasial untuk menangkap perbedaan waktu tiba gelombang.
NODE 3 • HUB UTAMA
ESP32-S3 + kontrol aktuator Area kontrol dekat instalasi gas dan akses pintu keluar. Boks akrilik: 10 × 8 × 5 cm.
Aktuator utama: Micro Servo MG90S • MOSFET Switch 15A + dioda 1N4007 • Solenoid Door Lock • Buzzer & LED RGB • BMP280

## Slide 9
03 • VALIDATION
09
Hasil Pengujian & Tampilan Data
Materi visual yang ditampilkan pada slide pengujian
DATA API
Screenshot struktur JSON dari API BMKG/JMA. Fokus: payload gempa, koordinat, waktu, dan status peringatan.
RESPON SENSOR
Grafik respons akselerometer LSM6DS3 saat diberi simulasi getaran sinusoidal. Fokus: amplitudo dan timestamp antar-node.
EXECUTION LOG
Log waktu eksekusi solenoid pintu dan respons aktuator. Fokus: urutan event dari deteksi hingga mitigasi.
Catatan: sumber menyebutkan tiga jenis visual tersebut sebagai materi slide; file sumber tidak menyertakan screenshot/grafik aktual.

## Slide 10
03 • EVALUATION
10
Evaluasi: Kelebihan & Kekurangan
KELEBIHAN
• Redundansi data: sensor lokal + data BMKG/JMA • Fleksibel dikonfigurasi mengikuti regulasi open data • Pemrosesan edge mendukung keputusan berlatensi rendah • Konteks makro memperkaya keputusan mitigasi
KEKURANGAN / RISIKO
• Internet dapat terputus sebelum API menyebarkan data • Dalam kondisi itu Node 3 mengandalkan sensor lokal • Cakupan radius deteksi lokal lebih sempit tanpa data makro
Implikasi desain: fallback lokal harus diperlakukan sebagai jalur keselamatan, bukan sekadar fitur tambahan.

## Slide 11
04 • CONCLUSION
11
Kesimpulan & Saran
KESIMPULAN
Rancangan sistem keselamatan gempa tiga node menggabungkan konsensus spasial lokal dengan integrasi API BMKG & JMA untuk menghasilkan keputusan mitigasi yang divalidasi.
PENGEMBANGAN LANJUTAN
Pertimbangkan komunikasi darurat cadangan berbasis satelit berdaya rendah (NTN) atau LoRa mesh jarak jauh agar akses data eksternal tetap tersedia ketika infrastruktur internet runtuh.
Target akhir: keputusan cepat di edge, validasi makro ketika tersedia, dan mitigasi tetap berjalan saat konektivitas gagal.

## Slide 12
05 • REFERENCES
12
Referensi
Format IEEE • sumber yang tercantum pada dokumen
• [1] R. Kamal, Internet Of Things Architecture and Design Principles, McGraw-Hill Education, 2022.
• [2] A. Kapoor, Hands-On Artificial Intelligence for IoT, Packt Publishing, 2025.
• [3] Binus University Graduate Program, “LN1-S1-Introduction to Intelligent Internet of Things (IIoT),” Lecture Notes, 2026.
• [4] Screenshot 2026-09-01 at 21.10.50.png.
• [5] Screenshot 2026-09-01 at 20.45.24.png.
• [6] PPT1 – Introduction to Intelligent Internet of Things (IIoT).pptx.
Materi presentasi disusun berdasarkan dokumen sumber yang diberikan.